Österreicher liefern Hightech-Fassade für Fußball WM Stadion in Südafrika

Rieder und Valenta erhalten zehn Millionen Euro Großauftrag

Das Soccer City Stadion in Johannesburg gilt derzeit als die größte  Stadionbaustelle der Welt. Für die Realisierung ist österreichisches Know-how gefragt. Die innovativen Unternehmen Rieder Smart Elements aus Maishofen in Salzburg und Metallbau Valenta aus Fieberbrunn in Tirol setzen die beeindruckende Außenhülle des WM-Stadions in den typischen afrikanischen Farben um. Der Großauftrag beläuft sich auf zehn Millionen Euro. Neben der technischen und ästhetischen Lösung konnte sich die Fassade aus Glasfaserbeton vor allem durch ihren ökologischen Vorteil gegen internationale Mitbewerber durchsetzen. Zwölf Monate von der Vorfertigung bis zur Montage haben die beiden österreichischen Unternehmen Zeit für die Konstruktion der Außenhaut. Im neuen Wahrzeichen der Fußball-WM 2010 finden das Eröffnungs- und Finalspiel statt.

Zwei österreichische Unternehmen bereits jetzt im Finale der Fußball-WM 2010

Das Salzburger Unternehmen Rieder realisiert weltweit außergewöhnliche Architektur-Projekte. Mit dem in Beton gehüllten „Zaragoza Bridge Pavillon“ von Zaha Hadid für die EXPO 2008 in Spanien hat Rieder dieses Jahr bereits ein richtungweisendes Großprojekt umgesetzt. Jetzt wird der steile Aufstieg fortgesetzt: Rieder fasst nun gemeinsam mit dem Tiroler Metallbauspezialisten Valenta in Südafrika Fuß und konnte ein spektakuläre Projekt gewinnen:  Die Soccer City im Herzen von Johannesburg, der emotionale Mittelpunkt der FIFA WM 2010. Beginnt für die österreichische Fußballnationalmannschaft erst der harte Weg nach Johannesburg, werden zwei Österreicher beim Finale „live“ dabei sein. Die österreichischen Firmen Rieder und Valenta übernehmen für die südafrikanischen Veranstalter den Umbau der bestehenden Soccer City. Sie sorgen für die besondere Kulisse im Stadion, während Milliarden von Fernsehzuschauern ihr Interesse auf die Südspitze von Afrika richten. Nach dem Ausbau wird die Soccer City das größte Stadion Afrikas sein. Knapp 95.000 Fußballfans werden darin Platz finden.

Österreichisches Know-how für die weltgrößte Stadionbaustelle

Die Soccer City entspricht nicht nur bautechnisch den höchsten Anforderungen einer modernen Fußball-Arena. Auch optisch wird die vom südafrikanischen Architekturbüro Boogertman Urban Edge & Partner geplante Soccer City zu einem Wahrzeichen Südafrikas und der FIFA WM 2010. Ein Fußballstadion wie ein „African Pot“, das in typisch afrikanischen Farben leuchtet. Dafür haben sich die Architekten das Know-how zweier österreichischer Unternehmen geholt, die die Realisierung dieses unkonventionellen Designs möglich machen: Von Rieder Smart Elements stammen 30.000 Quadratmeter fibreC-Elemente, aus denen sich die Stadionhülle zusammensetzt. Die Firma Valenta entwickelt und liefert über 100.000 speziell gefertigte Stahlelemente für die Unterkonstruktion der insgesamt 43.000 Quadratmeter umfassenden Außenhülle. Hergestellt werden die Betonelemente im bayrischen Kolbermoor, die neue Fassade wird dann vor Ort in Südafrika auf die Unterkonstruktion montiert. Dafür werden Rieder und Valenta eine eigene Feldfabrik in Südafrika errichten.

Spektakuläre Außenhülle für einzigartiges WM-Stadion

Die imposante Gebäudehülle ist unterteilt in das Dach aus transparenten Polycarbonat-Elementen und der Fassade aus fibreC Glasfaserbeton. Die Kantenlängen der fibreC-Elemente betragen 1,2 mal 1,8 Meter. Insgesamt 2.100 Module zu je 16 fibreC Platten werden in der Feldfabrik vorgefertigt. Die 13 Millimeter starken Fassadenelemente halten Wind und Wetter Stand. Darüber hinaus entspricht die fibreC Fassade hohen Anforderungen bezüglich Brandschutz und Beständigkeit. „Mit einem äußerst intelligenten und innovativen Fassadenkonzept haben wir es geschafft, uns gegen eine Vielzahl internationaler Mitbewerber durchzusetzen", freuen sich Wolfgang Rieder und Josef Valenta. Neben der technischen und ästhetischen Lösung überzeugte die Architekten vor allem der ökologische Vorteil von fibreC. Denn durch das ausgezeichnete Öko-Profil liegt der Energieverbrauch von fibreC deutlich unter dem alternativer Fassadenprodukte: Die Herstellung von fibreC benötigt 40 Prozent weniger Primärenergie als Aluminiumfassaden oder Faserzementplatten. HPL-Fassaden (high pressure laminates) verbrauchen sogar fünfmal soviel Energie verglichen mit fibreC. Für die Umsetzung der gesamten Gebäudehülle ist ein Zeitraum von zwölf Monaten geplant. In dieser Zeitspanne werden alle Teilaufgaben wie Zuschnitt, Konfektionierung, Herstellen der Befestigungsprofile, Abdichtungen etc. umgesetzt und die Montage der Bauteile durchgeführt. Das Soccer City Bauprojekt beschäftigt derzeit täglich bis zu 3.000 Mitarbeiter und gilt als die größte Stadion-Baustelle der Welt. Die Fertigstellung des Projektes ist für Jänner 2009 vorgesehen.

African Pot – Natürlichkeit durch fibreC Glasfaserbeton

Vom 11. Juni bis zum 11.07. 2010 findet erstmals in der Geschichte des Weltfußballverbandes die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf afrikanischem Boden statt. Vor allem die Eröffnungsfeier und das Finale sind die Publikumsmagneten, die von Milliarden Menschen weltweit gesehen werden. Die FIFA Fußball WM 2010 soll eine „afrikanische“ Weltmeisterschaft werden, die das Flair und die Kultur des Kontinents vermittelt. Daher nimmt auch das vom südafrikanischen Architekturbüro Boogertman Urban Edge & Partner geplante Stadion zahlreiche Elemente aus Afrika im Design auf. Bisher ein offener Bau, werden die Ränge der Soccer City vollständig überdacht. Das Stadion wird von einer Außenhaut aus Glasfaserbeton umhüllt, die in ihrer Form an das traditionelle afrikanische Trinkgefäß, die Kalebasse, erinnert. Die natürlichen Farbtöne und Oberflächentexturen der Glasfaserbetonplatten spiegeln die Farben der Kalebasse-Frucht wider. Das Naturprodukt fibreC mit seinen authentischen Farbtönen und lebendigen Oberflächen entspricht ganz dem Konzept der Architekten. Aufgrund seiner Struktur und der in afrikanischen Farbtönen gehaltenen Betonhülle wird das Bauprojekt auch „African Pot“ genannt. Der 205 Millionen Euro teure Bau vor den Toren der Millionenmetropole Johannesburg symbolisiert gleichermaßen Tradition und Zukunft. Perforierte Platten und Glaselemente ergänzen die in ihrem Design unkonventionelle Außenfassade aus fibreC Glasfaserbeton und ermöglichen eine optimale Lichtdurchflutung des Stadions. Zehn vertikale Sektionen über die gesamte Fassadenhöhe unterteilen die Außenhülle. Ihre gedankliche Verlängerung führt zu den anderen WM-Stadien Südafrikas. Die zehnte Sektion orientiert sich am Berliner Olympiastadion, in dem das Finale der FIFA WM 2006 ausgetragen wurde. Diese bildet symbolisch eine Brücke zwischen Europa und dem Kontinent Afrika.

Factbox

Rieder Smart Elements - 50 Jahre Erfahrung mit Beton

Die Rieder Gruppe befindet sich zu 100 Prozent im Familienbesitz und wird in zweiter Generation von Wolfgang Rieder geführt. 1958 von KR Hans Rieder gegründet, beschäftigt sie heute mehr als  330 Mitarbeiter. Das mittelständische Unternehmen erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von mehr als 49 Millionen Euro. Seit beinahe 50 Jahren ist die Rieder Gruppe durch praxisorientierte Forschung und laufende Innovationen in den Bereichen Lärmschutz, Verkehrssicherheit und Architekturbeton im europäischen Spitzenfeld fest verankert. Zu den aktuellen Highlights zählen die europaweit erste gekrümmte Lärmschutzwand mit SSI-Aufsätzen (Sound Screen Improver) und der Einsatz von fibreC für die Außenverkleidung des Zaragoza Bridge Pavillons in Spanien von Zaha Hadid. Möglich wurde dies durch intensive Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Vorfeld, welche durch Mittel der FFG unterstützt wurden.

Rieder Smart Elements GmbH

Mühlenweg 22

A - 5751 Maishofen / Salzburg

Tel. +43 6542 690 151

Fax. +43 6542 690 329

E-Mail: presse@rieder.cc

www.rieder.cc

Valenta – macht Metall genial

Das innovative Metallbau-Unternehmen Otto Valenta mit Sitz in Fieberbrunn/Tirol wurde 1964 gegründet. Mittlerweile zählt es durch seine intelligenten Lösungen in den Bereichen Metallbau, Lasertechnik, Blechbearbeitung und Projektabwicklung am Bau weltweit zu den ersten Adressen. Aufträge für BMW, U-Bahn München, Hotel Bayerischer Hof, Bergbahnen Hoch- und Obergurgl oder den Airport in Dubai sprechen für sich. Mit seinem modernen Lasertechnik-Zentrum ist Valenta in der Lage, hochkomplexe Einzelfertigungen sowie Serien von Laserschnittteilen just-in-time herzustellen. Mit insgesamt 50 Mitarbeitern erwirtschaftete Valenta im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 6 Millionen Euro.

Otto Valenta GmbH & Co KG

Gruberau 48

A-6391 Fieberbrunn / Tirol

Tel. +43 5354 56263

Fax. +43 5354 52335

E-Mail :metallbau@valenta.at

www.valenta.at

Bilder/Bilduntertitel

Soccer City 1.jpg 	Impressionen der Fußballstadt im Jahr 2010

Soccer City 2.jpg	Detailansicht Stadionhülle

Rieder Valenta.jpg	Wolfgang Rieder und Josef Valenta mit den südafrikanischen Architekten Bob van Bebber und Piet Boer vor den Fassadenelementen im Maishofen.

fibreC.jpg	Durch die natürlichen Farben von fibreC leuchtet die Soccer City wie ein African Pot.

Copyright “Soccer City 1” & “Soccer City 2”: Boogertman Urban Edge & Partners

Copyright “Rieder Valenta” und “fibreC”: Foto Faistauer

Fotos können für Medienberichte kostenfrei abgedruckt werden.